## Slide 1: 4장 전력의 생산
김성현

## Slide 2: 전력 계산법
표면적을 고려할 경우-전력밀도
  실제 표면적 계산에 어려움이 있다.-다공성 전극, 와이어 전극 등의 경우
  각종 표면적 측정의 결과를 곧 실제 표면적으로 취급하기 어렵다-미생물의 크기를 고려해야 함.
  일반적으로 투영표면적을 사용한다.
반응기의 부피로 전력밀도를 표시하기도 한다.

## Slide 4: 내부 저항과 OCV의 영향
MFC에는 내부저항(internal resistance)이 있어 전력생산에 영향을 미친다.
Pemf > POCV
실제 사용하는 전압은 외부저항에 걸리는 전압이다.
내부 저항이 최소일 때 최대의 전력이 얻어진다

## Slide 5: 최대 전력밀도를 얻기 위한 외부저항의 크기
내부저항 Rint, OCV를 갖는 MFC로부터 최대 전력을 얻기 위한 Rext를 계산할 수 있다.
OCV
Rint
Rext
MFC
MFC가 생산하는 최대 전력
= OCV2/Rint
Rext에서 얻을 수 있는 전력
P = I2R = I2Rext
I = OCV/(Rint + Rext)
따라서
I
P를 최대로 하는 Rext를 구해야 한다. Rext에 대해 P를 미분하면
즉, Rint=Rext일 때 최대 전력을 얻을 수 있다!

## Slide 6
예제 4.1
Q: MFC의 전력밀도(mW/m2) 계산.
Area=4.9 cm2, OCV=0.8 V. Rint=50 Ω, 100 Ω
Rint=50 Ω일 경우 최대 전력 : Rext = 50 Ω일 떄 얻어지며
Pmax = OCV2/(4Rint) = 0.82/(4x50) = 0.0032 W
환원전극 표면적 당 전력은
Pmax cat = Pmax/(4.9x10-4 m2) = 6.35 W/m2 = 6350 mW/m2
마찬가지로 Rint=100 Ω일 경우에 대해 구하면
Pmax = OCV2/(4Rint) = 0.82/(4x100) = 0.0016 W
Pmax cat = 3175 mW/m2
전류의 계산
전력밀도 계산
외부저항 Rext를 변화시키면 I와 P가 동시에 변한다.
I = OCV/(Rint + Rext), P = I2Rext
다음 표는 Rint = 50 Ω인 경우 Rext 값을 10 ~ 1000 Ω까지 변화시키며 구한 전류와 전력값이다.
Rext | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 1000
I(mA) | 13.3 | 11.4 | 10 | 8.89 | 8.0 | 7.27 | 6.67 | 6.15 | 5.71 | 5.33 | 0.76
P(mW) | 1.77 | 2.60 | 3.0 | 3.16 | 3.2 | 3.17 | 3.11 | 3.03 | 2.93 | 2.84 | 0.58

## Slide 7
전류밀도와 전력밀도로 구하기 위해선 위 값들을 전극의 면적으로 나누면 된다.
Rint = 100 Ω에 대해서도 동일한 계산을 하여 P vs. I를 그래프로 그리면
Chart: 
| 2.968460111317254 | 2.9154518950437316 | 2.8643036161833151 | 2.8149190710767065 | 2.767208578346593 | 2.7210884353741496 | 2.3323615160349855 | 2.0408163265306118 | 1.8140589569160996 | 1.6326530612244896 | 1.484230055658627 | 1.3605442176870748 | 1.2558869701726842 | 1.1661807580174928 | 1.0884353741496597 | 1.0204081632653059 | 0.96038415366146468 | 0.90702947845804982 | 0.8592910848549945 | 0.65306122448979587 | 0.54421768707482987 | 0.46647230320699712 | 0.36281179138321995 | 0.29684601113172543 | 0.25117739403453687 | 0.1554907677356657 | 7.9641612742658033E-2
 | 2158.8801 | 2498.9588 | 2814.0527 | 3106.1176 | 3376.9325 | 3628.1179 | 5331.112 | 6122.449 | 6449.9874 | 6530.6122 | 6476.6402 | 6349.2063 | 6182.8282 | 5997.501 | 5804.9887 | 5612.2449 | 5423.3458 | 5240.6148 | 5065.2948 | 4179.5918 | 3628.1179 | 3198.6672 | 2579.995 | 2158.8801 | 1854.8484 | 1184.6916 | 621.5931
 | 592.3458 | 697.4666 | 798.5726 | 895.8316 | 989.4034 | 1079.44 | 1814.059 | 2318.5606 | 2665.556 | 2902.4943 | 3061.2245 | 3163.6184 | 3224.9937 | 3256.261 | 3265.3061 | 3257.9018 | 3238.3201 | 3209.7527 | 3174.6032 | 2902.4943 | 2448.9796 | 2257.4956 | 2089.7959 | 1814.059 | 1599.3336 | 1079.44 | 592.3458

## Slide 8: 전하량 효율 (coulombic efficiency)
Ms: 기질의 분자량
tb: 시간
b: 기질이 완전산화될 때 발생하는 전자수. Acetate: 8, glucose: 24
vAn: 산화전극의 용액 부피
Dc: 소모된 기질 농도
COD(chemical oxygen demand)의 변화량으로 표시하는게 일반적

## Slide 9
예제 4.2
Q: Fed-batch MFC에서 28 mL의 아세테이트 1 g/L를 기질로 35시간 운전주기 동안 평균 0.2 mA/cm2의 전류가 발생. 아세테이트가 완전 분해되었다고 가정할 때 전하량 효율은? 전극면적=7.1 cm2
Ms = 59 g/mol (acetate 분자량), I = 0.2 mA/cm2 x 7.1 cm2 = 1.42 mA
tb = 35 h = 35 x 3600 s = 126000 s, b = 8
F = 96485 C/mol, vAn = 0.028 L, Dc = 1 g/L
에너지 효율 (energy efficiency), hMFC
생성된 에너지(전력을 시간에 대해 적분한 값)을 유기물의 연소열(DH) 로 나눈 값.
DH : 기질의 연소열
ns : 유입된 기질의 몰수
하폐수에 대한 DH 값은 알려져 있지 않음

## Slide 10: 분극 및 전력밀도 곡선
외부 저항 값을 바꿔가며 저항 양단의 전압(E)을 측정한다.
I = E/Rext를 이용하여 전류를 구한다.
전력은 P = I x E(=I2Rext = E2/Rext)로부터 구한다.
분극곡선: E vs. I
전력밀도 곡선: P vs. I

## Slide 11: 셀 전압에 영향을 미치는 요인

## Slide 12
분극곡선은 세 부분으로 나뉘어진다.
낮은 전류밀도 영역: Activation overpotential에 의한 손실
  -미생물  전극으로의 제한된 전자전달 속도
2. 중간 전류밀도 영역: Ohmic loss에 의한 손실
  -용액의 전도도 증가로 감소
  -전극 사이의 간격을 좁힘으로 감소
  -멤브레인을 사용하면 증가
3. 높은 전류밀도 영역: Concentration overpotential에 의한 손실-mass transfer loss
  -기질공급이 원활하지 않을 때
  -anode표면에서 생성된 양성자를 신속히 제거해 주어야 함
  -완충용액을 사용하는게 중요
Chem. Soc. Rev., 2009, 38, 1926–1939