## Slide 1: 8장 수소생산을 위한 미생물전기분해전지(microbial electrolysis cell, MEC)
김성현

## Slide 2: MFC와 MEC의 차이
Type | Product | DG | Energy source | Condition
MFC | Electricity | < 0 | No need | (An)aerobic
MEC | Hydrogen | > 0 | Needed | Anaerobic
MFC
MEC

## Slide 3
Fermentation barrier to H2 production

## Slide 4: MEC의 열역학
Hydrogen production from acetate oxidation
  CH3COO- + 4H2O  2HCO3- + H+ + 4H2
  At T = 250C, p = 1 bar, pH = 7, DG0’ = +104.6 kJ/mol
DG0’ > 0, Eeq < 0  nonspontaneous
Eeq = Ecat – Ean
  Cathodic reaction : 2H+ + 2e-  H2
  Anodic reaction : CH3COO- + 4H2O  2HCO3- + 9H+ + 8e-

## Slide 5
DG0’로부터 계산한 값과 동일외부에서 0.14 V보다 큰 전압을 걸어주어야 한다.
1 m3의 수소를 생산하기 위해 필요한 최소 에너지 계산
  수소 1 mol을 생산하기 위해 2 mol의 전자가 필요
  표준상태에서 1 m3에 해당하는 전자의 mol수

## Slide 6
Some terms in MEC
Hydrogen yield YH2 : The amount of hydrogen produced from a substrate
  1) 기질에 대한 정보가 있을 때
YH2 = nH2/nS
nH2 : moles of hydrogen produced
nS : moles of substrate consumed
MS: substrate molecular weight
DcS: substrate consumption in gram
몰비가 아닌 그램으로 표시하면
VL : 산화전극실 내 액상의 부피
VH2 : 얻어진 수소의 부피
Maximum YH2 = 12 mol H2/mol hexose or 0.126 g H2/g-hexose

## Slide 7
If a complex source or organic matter is used such as wastewater,
  YH2 = mH2/mS
  mH2 : total mass of H2 produced, mS: mass of substrate consumed
Using COD,
COD-based calculation of theoretical maximal production
For hexose, nth=12 or 2 mol H2/mol COD
  2) 기질에 대한 정보가 없을 때 – COD로 계산
Maximum YH2 = 12 mol H2/mol hexose or 0.126 g H2/g-COD

## Slide 8
Yield | Glucose-complete | Glucose-fermentation
Molar (mol-H2/mol- glu) | 12 | 4
Mass (g-H2/g-glu) | 0.133 | 0.0442
Mass (g-H2/g-COD) | 0.126 | 0.0419
Volumetric 0oC (mL/g-COD) | 1410 | 470
Volumetric 30oC (mL/g-COD) | 1570 | 520
예제 8.1. 글루코오스로부터 MEC를 이용하여 수소를 생산하는 경우 몰수율, 질량수율, 30oC에서의 부피당 수율을 구하라.
C6H12O6 + 6H2O  6CO2 + 12H2이므로 몰수율은 12
질량수율 계산
3) 부피수율 계산

## Slide 9
Theoretical (maximum) mol of H2 produced
Cathodic hydrogen recovery rcat : moles of H2 actually recovered at the cathode compared to the moles that is theoretically recovered from the current
Overall hydrogen recovery rH2

## Slide 10
5. 에너지 회수율
MEC에서는 외부에서 전압을 가해 에너지(Wps) 를 공급해 주어야 한다. 이 때 전류(I(t))가 흐른다. 초창기의 MEC는 외부에 낮은 저항(Rex) 을 달아주어 전류를 측정하였다. 이때 MEC 에 공급되는 에너지(Win)는 저항에 의해 소모되는 에너지 (WR) 만큼 적은 값이다.
  최근엔 외부 저항 없이 운전하는 경우가 많으므로 Win = Wps
공급된 에너지를 수소의 몰수로 구할 수 있다. 즉, Win을 수소가 연소할 때 발생하는 에너지로 나누면 이론적인 값 nin을 얻는다.
수소가 산소와 반응하면 물이나 수증기가 된며 각 상태에 따라 반응열이 다르다.
    2H2(g) + O2(g)  2H2O(l) DH = 285.83 kJ/mol
    2H2(g) + O2(g)  2H2O(g) DH = 242 kJ/mol
    여기에서는 고위 발열량을 사용한다.

## Slide 11
에너지 효율(h)을 계산함에 있어 투여한 에너지에 상대적인 효율(hW), 넣어준 기질의 에너지에 상대적인 효율(hS), 투여한 에너지와 기질의 에너지를 모두 고려한 값에 상대적인 효율(hW+S)로 구분할 수 있다.
일반적으로 hW는 100%를 훨씬 초과한다. 이는 MEC 공정은 유기물에 포함된 에너지 함량과 이 유기물이 미생물에 의해 분해될 수 있기 때문에 얻어지는 수소가 함유한 에너지는 투여한 전기에너지보다 훨씬 크게 될 수 있다.
반면 물의 전기분해에서는 이러한 과정이 없이 순수하게 전기에너지에 의해 물이 분해되므로 실제 에너지 효율은 50~70%에 불과하다.

## Slide 12
예제 8.2. (a) 환원전극조에서 생산된 수소의 100%가 회수되는 경우 에너지 효율이 인가전압에 따라 달라지는 양상을 도식화하고 (b) 공급된 에너지가 생산된 수소와 등가가 되는 지점을 계산하라.
(a)
    윗 식을 이용하여 hW vs. Eps를 plot한다. rcat = 1  교재 참조
(b) hW = 1일 때 Eps = 285.83/193 = 1.48 V. 즉 이 전압보다 더 큰 전압을 인가하면 hW < 1이 되어 MEC의 장점이 사라진다.
DHS: 기질의 연소열
아세테이트의 경우
  CH3COOH + 2O2  2CO2 + 2H2O
  각 성분의 DH로부터 위 반응의 DHS를 구할 수 있다
  DHS = {2(-393.51)+2(-285.83)}-{-488.40-0} = -870.28 kJ/mol

## Slide 13
hW+S를 구하는 또 다른 방법
  위 식을 hW+S에 대입하면
공정의 효율을 조사하는 또 다른 방법
ein: 전기로 공급되는 에너지가 전체 에너지에서 차지하는 분율
eS: 기질로 공급되는 에너지가 전체 에너지에서 차지하는 분율

## Slide 14
6. 수소생산 속도 QH2
일반적으로 MEC의 성능을 수소생산 속도로 나타낸다.
QH2는 반응기의 단위 부피(m3), 단위 시간(d) 당 수소의 생산량(m3)으로 표시한다.

## Slide 15
예제 8.3 아세테이트를 기질로 사용한 MEC. nH2 = 0.34 mmol, CE = 0.875, rcat = 1.0, Win = 0.037 kJ, Iv = 99 A/m3.
(a) 에너지 회수율과 (b) 수소생산 속도를 구하라.
Overall hydrogen recovery, rH2
  rH2 = CErcat = (0.875)(1) = 0.875
  bH2/S = 4
  WH2 = 285.83 kJ/mol
  WS = 870.28 kJ/mol
(b)

## Slide 16
Environ. Sci. Technol. 2008, 42, 8630.

## Slide 17: Report on the Hydrogen Economy
http://www.globalbioenergy.org/uploads/media/0601_UNEP_-_The_hydrogen_economy.pdf
Read this non-technical monograph on the hydrogen economy and summarize it – 10-page report
Due April 28.